#### Obecné zastupiteľstvo Lokca

#### na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanoveniami § 27, odst. 3

#### Zákona č. 50/1976 Zb, v platnom znení a zákona č.  416/2001 Z.z.

#### vydáva

#### Všeobecne záväzné nariadenie

#### OBCE  LOKCA  č.  1  /2011

#### o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Lokca

#### Ú v o d n é   u s t a n o v e n i a

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Lokca,  schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lokci  č. 1/2011, zo dňa. 11.2.2011

Rozsah platnosti

Nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Lokca  platí pre katastrálne územie obce Lokca, vymedzeného v textovej a grafickej časti uvedených Zmien  a doplnkov č.1  Územného plánu obce Lokca.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Záväzná časť  riešenia Zmien  a doplnkov č. 1 ÚPN  obce Lokca

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení Zákona č. 237/2000 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Lokca obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

#### 1. Zásady a regulatívy  priestorového využívania celého riešeného územia

Ostáva nezmenené.

#### 2. Zásady a regulatívy funkčného využívania celého riešeného územia

Dopĺňa sa.

dokumentácia - Zmeny a doplnky č. 1  ÚPN obce Lokca  dokumentujú  zmenené alebo doplnené funkčné a priestorové usporiadanie  navrhovaných  lokalít, vymedzených v doplnených regulovaných priestoroch.

Nasledujúce dve tabuľky podrobne dokumentujú navrhované ZMENY a DOPLNKY č.1.

| ZOZNAM DOPLNKOV (ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN-O LOKCA) |
| --- |
| Regulovaný priestor - lokalita | Navrhovaná funkcia | Pôvodná funkcia | Poznámka: ( |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12 | 1.1 | Rodinné domy (11) | TTP |  |
|  | 1.2 | ULICA O1 | TTP |  |
| 1.13 | 1.3. | Rodinné domy (7) | TTP |  |
|  | 1.4. | ULICA S1 | TTP,ostatné |  |
|  | 1.5. | Rodinné domy(8) | TTP |  |
|  | 1.6 | RODINNÉ DOMY (16) | TTP,orná pôda |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| 1.12 - OZNAČENIE DOPLNENÝCH LOKALÍT V REGULOVANÝCH PRIESTOROV (ZMENY A DOPLNKY č.1) |
| 1.1 - OZNAČENIE DOPLNENÝCH ZÁBEROV V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH (ZMENY A DOPLNKY č.1) |

| ZOZNAM ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN-O LOKCA) |
| --- |
| Regulovaný priestor | Navrhovaná funkcia | Pôvodná funkcia | Poznámka. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12 – Z1 | Káblové el. vedenie VN | Vzdušné el. vedenie VN | IDE O PRELOŽKU EL. VEDENIA VN |
| 1.13 – Z1 | Káblové el. vedenie VN | Vzdušné el. vedenie VN | IDE O PRELOŽKU EL: VEDENIA VN |
| Poznámka: |
| 1.12 - Z1- OZNAČENIE ZMIEN (ZMENY A DOPLNKY č.1) |

FUNKČNÉ A PRIESTOROVÉ REGULATÍVY

#### Regulovaný priestor  12 =  1.12

| Ohraničenie RP | Severovýchodne od cintorína, medzi ulicami N, O a C3 |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Drobná poľnohospodárska výroba (DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná Individuálne a radové garáže |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná Dopĺňa sa: Podlažnosť max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie s 1 podlažím |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Pred začatím výstavby je potrebná preložka el. vedenia VN. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Územie sa bude urbanizovať podľa záujmu vlastníkov pozemkov. |

#### Regulovaný priestor  13 =  1.13

| Ohraničenie RP | Severovýchodne od cintorína, medzi ulicami O a C3 |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Drobná poľnohospodárska výroba (DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná Individuálne a radové garáže |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná Dopĺňa sa: Podlažnosť max. 1 nadzemné podlažie + podkrovie s 1 podlažím |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Pred začatím výstavby je potrebná preložka el. vedenia VN. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Územie sa bude urbanizovať podľa záujmu vlastníkov pozemkov. |

POZNÁMKA:

12 - OZNAČENIE REGULOVANÝCH PRIESTOROV (ÚPN – O LOKCA)

1.12 - OZNAČENIE DOPLNENÝCH LOKALÍT V REGULOVANÝCH PRIESTOROV (ZMENY A DOPLNKY č.1)

Územnoplánovacia dokumentácia - Zmeny a doplnky č. 1  ÚPN obce Lokca  dokumentujú  zmenené alebo doplnené funkčné a priestorové usporiadanie  navrhovaných  lokalít, vymedzených v doplnených regulovaných priestoroch.

Nasledujúce dve tabuľky podrobne dokumentujú navrhované ZMENY a DOPLNKY.

#### 3. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie plôch jednotlivých komplexných jednotiek a intenzitu ich využitia,

Ostáva nezmenené.

#### 4. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia a výroby

Ostáva nezmenené.

#### 5. Zásady a regulatívy umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Regulatívy dopravné

Dopravná koncepcia zabezpečí

- realizácia navrhovaných miestnych komunikácií a parkovísk,

- inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba Dolný Kubín, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách.

Zo stanoviska Leteckého úradu SR Bratislava dopĺňame:

Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať
s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby:

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),

* zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie

Rozvod pitnej vody

- rozšírenie rozvodov vody.

Splašková kanalizácia

- rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia

- odvedenie dažďových vôd zo striech a spevných plôch pri rodinných domoch sa navrhuje na terén.

Zo stanoviska SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKÉHO PODNIKU, š.p. Piešťany dopĺňame:

1. Pri plánovanej výstavbe a investorskej činnosti rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z, zákon č. 07/2010 o ochrane pred povodňami, ako i príslušné platné normy. Taktiež rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov, a to v šírke 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov Biela Orava a Hruštínka a 6 m od brehovej čiary ostatných drobných vodných tokov.

2. Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky využívať. Je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodných tokov k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

3.Prípadné križovania inžinierskych sieti s vodnými tokmi musia byť technicky riešené v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi".

4. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít, vrátane existujúcej zástavby, musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.296/2005, ktorým sa stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

5. V rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

6. Akúkoľvek investorskú činnosť ako i výsadbu porastov v dotyku s tokmi požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.

Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov

Pre zabezpečenie zásobovania obce elektrickou energiou je potrebné:

- rozšírenie rozvodu elektrickej energie a

dopĺňa sa  - preložky elektrických rozvodov VN.

Zo stanoviska Slovenskej energetiky – Distribúcia Žilina dopĺňame:

1.  Prípojky VN  na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové,

2. Spracovateľ doplnil novú trafostanicu podľa prílohy.

3. Rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m

4. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSE-D, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.

5. V prípade požiadavky na preložku vedení je túto potrebné vykonať v zmysle zákona 656/2004Z.z.,

6.Financovanie nie je predmetom územného plánu.

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie predložiť na odsúhlasenie (Ďalší stupeň územného plánu neexistuje).

Regulatívy rozvodov plynu

Pre zabezpečenie navrhovaného zásobovania plynom je potrebné:

- pripraviť podmienky na realizáciu plynofikácie v obci podľa návrhu územného plánu.

Bezpečnosť a životné prostredie

Ostáva nezmenené.

#### 6.  Zásady a regulatívy zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene

Ostáva nezmenené.

#### 7.  Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

Ostáva nezmenené.

#### 8.  Vymedzenie zastavaného územia obce

Dopĺňa sa.

| ROZŠÍRENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE LOKCA (ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN-O LOKCA) |
| --- |
| PČ | REGULOVANÝ PRIESTOR | ZMENA HRANÍC ZASTAVANÉHO ÚZEMIA |
| 1 | 1.12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 1.12 |
|  |  | Severovýchodne od zastavaného územia obce a severozápadne od poľnohospodárskeho družstva – rozšírenie RP 12 |
| 2 | 1.13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 1.13 |
|  |  | Severovýchodne od zastavaného územia obce a severozápadne od poľnohospodárskeho družstva – rozšírenie RP 12 |

POZNÁMKA:

#### RP 1.12 - OZNAČENIE DOPLNENÝCH LOKALÍT V REGULOVANÝCH PRIESTOROV (ZMENY A DOPLNKY č1).

#### 9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Ostáva nezmenené.

#### 10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a scelovania pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

Ostáva nezmenené.

#### 11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lokca rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činností ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade trvalo udržateľného rozvoja.

Uvedené lokality nie je potrebné riešiť podrobnejšie s použitím vybraných regulatívov zóny, hoci územný plán zóny podrobnejšie určí priestorové a zastavovacie podmienky výstavby v riešených častiach.

#### 12.  Zoznam verejnoprospešných stavieb

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu  obce Lokca vymedzujú verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 a jeho aktuálnych doplnkov, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia, pre zásobovanie vodou, elektrickou energiou , plynu, odvádzanie odpadových vôd a pre verejnú dopravu.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

# 1. PRE DOPRAVU:

1.4.   realizácia navrhovaných miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

# 2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

  - rozšírenie miestnych rozvodov splaškovej kanalizácie

  - rozšírenie elektrických rozvodov VN

dopĺňa sa – a preložky elektrických rozvodov VN

2.7.  vybudovanie  novej trafostanice TS – RP 1.13

2.8.  rozšírenie elektrických rozvodov NN

2.9.  vybudovanie rozvodov plynu.

#### 2.18.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia sú zdokumentované v Schéme záväzných častí, viď. Príloha.

Z á v e r e č n é   u s t  a n o v e n i a

V súlade s ustanoveniami § 28, odst. 3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Lokca uložená na Obecnom úrade v Lokci, na  Spoločnom stavebnom úrade v Námestove a na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.3. 2011

Ing. Miroslav Valčičák

starosta obce

Vyvesené:   14.2.2011

Zvesené:    2.3.2011